最新郑州托儿所、幼儿园建筑设计规范

第一章 总则

   第1.0.1条   为了使托儿所、幼儿园的建筑设计能满足安全、卫生和使用功能等方面的基本要求，特制订本规范。
   第1.0.2条   本规范适用于城镇及工矿区新建、扩建和改建的托儿所、幼儿园建筑设计。乡村的托儿所、幼儿园建筑设计可参照执行。
   第1.0.3条   托儿所、幼儿园是对幼儿进行保育和教育的机构。接纳三周岁以下幼儿的为托儿所，接纳三至六周岁幼儿的为幼儿园。
    一、幼儿园的规模（包括托、幼合建的）分为：
     大型：10个班至12个班。
     中型：6个班至9个班。
     小型：5个班以下。
    二、单独的托儿所的规模以不超过5个班为宜。
    三、托儿所、幼儿园每班人数：
     1．托儿所：乳儿班及托儿小、中班15～20人，托儿大班21～25人。
     2．幼儿园：小班20～25人，中班26～30人，大班31～35人。
   第1.0.4条   托儿所、幼儿园的建筑设计除执行本规范外，尚应执行《民用建筑设计通则》以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。

第二章 基地和总平面

                    第一节 基地选择

   第2.1.1条   四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地，并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时，也可设于居住建筑物的底层，但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。
   第2.1.2条   托儿所、幼儿园的基地选择应满足下列要求：
    一、应远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求。
    二、方便家长接送，避免交通干扰。
    三、日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美或接近城市绿化地带。
    四、能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。

第二节 总平面设计

   第2.2.1条   托儿所、幼儿园应根据设计任务书的要求对建筑物、室外游戏场地、绿化用地及杂物院等进行总体布置，做到功能分区合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。
   第2.2.2条   总用地面积应按照国家现行有关规定执行。
   第2.2.3条   托儿所、幼儿园室外游戏场地应满足下列要求：
    一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m²。各游戏场地之间宜采取分隔措施。
    二、应有全园共用的室外游戏场地，其面积不宜小于下式计算值：
    室外共用游戏场地面积（m²）＝180＋20（N－1）
    注：１、180、20、1为常数、Ｎ为班数（乳儿班不计）。
       2、室外共用游戏场地应考虑设置游戏器具、30m跑道、沙坑、洗手池和贮水深度不超过0.3m的戏水池等。
   第2.2.4条   托儿所、幼儿园宜有集中绿化用地面积，并严禁种植有毒、带刺的植物。
   第2.2.5条   托儿所、幼儿园宜在供应区内设置杂物院，并单独设置对外出入口。基地边界、游戏场地、绿化等用的围护、遮拦设施，应安全、美观、通透。

第三章 建筑设计

                   第一节 一般规定

   第3.1.1条   托儿所、幼儿园的建筑热工设计应与地区气候相适应，并应符合《民用建筑热工设计规程》中的分区要求及有关规定。
   第3.1.2条   托儿所、幼儿园的生活用房必须按第3.2.1条、第3.3.1条的规定设置。服务、供应用房可按不同的规模进行设置。
    一、生活用房包括活动室、寝室、乳儿室、配乳室、喂奶室、卫生间（包括厕所、盥洗、洗浴）、衣帽贮藏室、音体活动室等。全日制托儿所、幼儿园的活动室与寝室宜合并设置。
    二、服务用房包括医务保健室、隔离室、晨检室、保育员值宿室、教职工办公室、会议室、值班室（包括收发室）及教职工厕所、浴室等。全日制托儿所、幼儿园不设保育员值宿室。
    三、供应用房包括幼儿厨房、消毒室、烧水间、洗衣房及库房等。
   第3.1.3条   平面布置应功能分区明确，避免相互干扰，方便使用管理，有利于交通疏散。
   第3.1.4条   严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室。
   第3.1.5条   生活用房的室内净高不应低于表3.1.5的规定。

第3.1.6条   托儿所、幼儿园的建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。
   第3.1.7条   托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3h（小时）的要求，温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设遮阳设施。
   第3.1.8条   建筑侧窗采光的窗地面积之比，不应小于表3.1.8的规定。

第3.1.9条   音体活动室、活动室、寝室、隔离室等房间的室内允许噪声级不应大于50dB，间隔墙及楼板的空气声计权隔声量（RW）不应小于40dB，楼板的计权标准化撞击声压级（LnT，W）不应大于75dB。

第二节 幼儿园生活用房

   第3.2.1条   幼儿园生活用房面积不应小于表3.2.1的规定。

第3.2.2条   寄宿制幼儿园的活动室、寝室、卫生间、衣帽贮藏室应设计成每班独立使用的生活单元。
   第3.2.3条   单侧采光的活动室，其进深不宜超过6.60m。楼层活动室宜设置室外活动的露台或阳台，但不应遮挡底层生活用房的日照。
   第3.2.4条   幼儿卫生间应满足下列规定：
    一、卫生间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分间或分隔，并应有直接的自然通风。
    二、盥洗池的高度为0.50～0.55m，宽度为0.40～0.45m，水龙头的间距为0.35～0.4m。
    三、无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板，并加设幼儿扶手。每个厕位的平面尺寸为0.80m×.070m，沟槽式的槽宽为0.16～0.18m，坐式便器高度为0.25～0.30m。
    四、炎热地区各班的卫生间应设冲凉浴室。热水洗浴设施宜集中设置，凡分设于班内的应为独立的浴室。
   第3.2.5条   每班卫生间的卫生设备数量不应少于表3.2.5的规定。

第3.2.6条   供保教人员使用的厕所宜就近集中，或在班内分隔设置。
   第3.2.7条   音体活动室的位置宜临近生活用房，不应和服务、供应用房混设在一起。单独设置时，宜用连廊与主体建筑连通。

第三节 托儿所生活用房

   第3.3.1条   托儿所分为乳儿班和托儿班。乳儿班的房间设置和最小使用面积应符合表3.3.1的规定，托儿班的生活用房面积及有关规定与幼儿园相同。
   第3.3.2条   乳儿班和托儿班的生活用房均应设计成每班独立使用的生活单元。托儿所和幼儿园合建时，托儿生活部分应单独分区，并设单独的出入口。
   第3.3.3条   喂奶室、配乳室应符合下列规定：
    一、喂奶室、配乳室应临近乳儿室，喂奶室还应靠近对外出入口。
    二、喂奶室、配乳室应设洗涤盆。配乳室应有加热设施。使用有污染性的燃料时，应有独立的通风、排烟系统。
   第3.3.4条   乳儿班卫生间应设洗涤池二个，污水池一个及保育人员的厕位一个（兼作倒粪池）。

第四节 服务用房

   第3.4.1条   服务用房的使用面积不应小于表3.4.1的规定。



   第3.4.2条   医务保健室和隔离室宜相邻设置，幼儿生活用房应有适当距离。如为楼房时，应设在底层。医务保健室和隔离室应设上、下水设施；隔离室应设独立的厕所。
   第3.4.3条   晨检室宜设在建筑物的主出入口处。
   第3.4.4条   幼儿与职工洗浴设施不宜共用。

第五节 供应用房

   第3.5.1条   供应用房的使用面积不应小于表3.5.1的规定。

第3.5.2条   厨房设计应符合下列规定。
    一、托儿所、幼儿园的厨房与职工厨房合建时，其面积可略小于两部分面积之和。
    二、厨房内设有主副食加工机械时，可适当增加主副食加工间的使用面积。
    三、因各地燃料不同，烧火间是否设置及使用面积大小，均应根据当地情况确定。
    四、托儿所、幼儿园为楼房时，宜设置小型垂直提升食梯。

第六节 防火与疏散

   第3.6.1条   托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外，尚应符合本节的规定。
   第3.6.2条   托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中，不应设在四层及四层以上；三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上；四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地，但应有防护设施。
   第3.6.3条   主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。

第3.6.4条   在幼儿安全疏散和经常出入的通道上，不应设有台阶。必要时可设防滑坡道，其坡度不应大于1∶12。
   第3.6.5条   楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定：
    一、楼梯除设成人扶手外，并应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应大于0.60m。
    二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时，必须采取安全措施。
    三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m，宽度不应小于0.26m。
    四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯，应有防滑措施。
   第3.6.6条   活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。

第七节 建筑构造

   第3.7.1条   乳儿室、活动室、寝室及音体活动室宜为暖性、弹性地面。幼儿经常出入的通道应为防滑地面。卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面。
   第3.7.2条   严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗，其双层门中心距离不应小于1.6m。幼儿经常出入的门应符合下列规定：
    一、在距地0.60～1.20m高度内，不应装易碎玻璃。
    二、在距地0.70m处，宜加设幼儿专用拉手。
    三、门的双面均宜平滑、无棱角。
    四、不应设置门坎和弹簧门。
    五、外门宜设纱门。
   第3.7.3条   外窗应符合下列要求
    一、活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m。楼层无室外阳台时，应设护栏。距地面1.30m内不应设平开窗。
    二、所有外窗均应加设纱窗。活动室、寝室、音体活动室及隔离室的窗应有遮光设施。
   第3.7.4条   阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m，内侧不应设有支撑。护栏宜采用垂直线饰，其净空距离不应大于0.11m。
   第3.7.5条   幼儿经常接触的1.30m以下的室外墙面不应粗糙，室内墙面宜采用光滑易清洁的材料，墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角。
   第3.7.6条   活动室和音体活动室的室内墙面，应具有展示教材、作品和环境布置的条件。

第四章 建筑设备

                  第一节 给水与排水

   第4.1.1条   托儿所、幼儿园应设室内给水排水系统。卫生设备的选型及系统的设计，均应符合幼儿的需要。
   第4.1.2条   有热源条件时可设置或预留热水供应系统。

第二节 采暖与通风

   第4.2.1条   采暖区托儿所、幼儿园应用低温热水集中采暖。热媒温度不宜超过95～70℃。幼儿用房的散热器必须采取防护措施。不具备集中采暖条件的二层以下房屋用壁炉、火墙采暖时，必须有高出屋面的通风、排烟等措施。
   第4.2.2条   托儿所、幼儿园与其它建筑共用集中采暖时，宜有过渡季节采暖设施。
   第4.2.3条   托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风。厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。
   第4.2.4条   主要房间室内采暖计算温度及每小时换气次数不应低于表4.2.4的规定。

第三节 电气

   第4.3.1条   幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
   第4.3.2条   活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公用房宜采用日光色光源的灯具照明，其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时，应尽量减少频闪效应的影响。医务保健室和幼儿生活用活可设置紫外线灯具。
   第4.3.3条   照度标准不应低于表4.3.3的规定。

第4.3.4条   活动室、音体活动室可根据需要，预留电视天线插座，并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
   第4.3.5条   在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
   第4.3.6条   托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。